Краткое руководство по использованию системы SATCON RF

Вставьте в Радиопульт батарейки, строго соблюдая полярность.

Базу RxDB9 подключите к разъему RS-232C на задней панели спутникового ресивера.

Произведите регистрацию базы:

- Нажмите кнопку  (MACRO) и удерживайте ее нажатой около 5 секунд до тех пор, пока не замигает Индикатор (TV) на Радиопульте.

- В течение 15 секунд при  помощи цифровых кнопок наберите Номер, указанный на тыльной панели Базы.

- При  помощи зеленой кнопки  выберите ячейку с условным обозначением (SAT), в которую будет занесено название Прибора, управляемого при помощи данной Базы.

- Если регистрация была проведена правильно, то кратковременно загорятся три нижних Индикатора  на Радиопульте, и Радиопульт выйдет из режима программирования.

Выберите тип ресивера.

- С помощью Приложения 2 определите код для Вашей модели ресивера.

- Нажмите кнопку  (MACRO) и удерживайте ее нажатой около 5 секунд до тех пор, пока не замигает Индикатор (TV) на Радиопульте.

- При помощи цифровых кнопок на Радиопульте введите определенный ранее код.

- Нажмите кнопку   (MENU).

- Нажмите зеленую кнопку с именем Управляемого Прибора (SAT). Для устройств из верхнего ряда (VCR, DVD, CD) одновременно с соответствующей зеленой кнопкой нажмите кнопку “SHIFT” .

- Индикатор на Базе замигает. Количество миганий должно соответствовать введенному коду.

- Нажмите на Радиопульте зеленую кнопку  c именем Прибора (SAT).

- Нажмите на Радиопульте кнопку включения Прибора .

- Ресивер включится (если был включен – выключится).

- Нажмите на Радиопульте зеленую кнопку , соответствующую тому Прибору, которым Вы хотите управлять (SAT).

- На Базе, подключенной к данному Прибору, мигнет Индикатор.

- Управляйте выбранным Прибором при помощи кнопок Радиопульта.

- Если Вы хотите послать команду другому Прибору, то сделайте его активным при помощи соответствующей зеленой кнопки .

Содержание

Меры предосторожности	5

Назначение СИСТЕМЫ	6

БазА Rxdb9	7

Назначение и принцип работы	7

Установка	7

ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗы Rxdb9	8

Регистрация Базы	8

Выбор ресивера	8

Проверка программирования	9

РАДИОПульт SATCON RF3	9

Назначение и принцип работы	9

Описание кнопок и индикаторов	9

Подготовка к работе	10

НЕоБХОДИМА ПОМОЩЬ?	10

Технические характеристики СИСТЕМЫ	10

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	11

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СООТВЕТСТВИЕ КНОПОК.	12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК РЕСИВЕРОВ	15

# Меры предосторожности

Напряжение

База RxDB9 подключается непосредственно к спутниковому ресиверу (к разъему RS-232C), что обеспечивает надежность и безопасность функционирования, а также независимость от перепадов напряжения в сети электропитания.

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

При отключении кабеля питания от разъема на спутниковом ресивере не тяните за шнур, а всегда держитесь за разъем DB9.

Внимание!

Следите за тем, чтобы на устройства не попадала какая-либо жидкость. Это может стать причиной серьезной поломки.

Не подключайте устройство в течение 2-3 часов после внесения в помещение с мороза.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не пытайтесь чинить устройства самостоятельно. Если произошли сбои в работе устройств, то прочтите все пункты инструкции. Если Вы не нашли описание возникшей у Вас проблемы, то обратитесь к дилеру или к производителю.

Если Вы не собираетесь использовать систему в течение длительного времени, то отсоединять Базу от ресивера НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

# Назначение СИСТЕМЫ

Система SATCON RF предназначена для управления ЛЮБЫМИ бытовыми приборами при помощи Радиопульта SATCON RF3.

Основные характеристики системы:

- В отличие от обычного инфракрасного пульта дистанционного управления, действующего в пределах «прямой видимости» на расстоянии не более 10 метров, система SATCON RF использует радиоволны, имеет дальность действия более 50 метров и не нуждается в «прямой видимости».

- Уникальным отличием SATCON RF3 от всех других радиопультов и инфракрасных удлинителей является АДРЕСНОСТЬ. Наличие системы SATCON RF у Ваших соседей не будет влиять на работу бытовых приборов и устройств, расположенных в Вашем доме. Также обеспечивается независимое управление несколькими (даже однотипными) приборами. Например, если в коттедже установлены 3 одинаковых Ресивера, то можно управлять с Радиопульта RF3 каждым ресивером отдельно.

- Управляемые Приборы НЕ ТРЕБУЮТ переделки и могут находиться в ЛЮБОМ месте квартиры или частного дома.

- Радиопульт RF3 позволяет оперативно управлять 6-ю сложными бытовыми приборами (например, видеомагнитофон, спутниковый ресивер, телевизор и т.д.) и 10-ю простыми устройствами (например, жалюзи, рольставни, лампы, вентиляторы, дверные электрозамки и т.п.). Одновременно, не переключаясь, можно управлять ЛЮБЫМИ 2-мя приборами из 16-ти. Индикаторы на панели Радиопульта показывают выбранные Вами приборы. Вы можете управлять любыми приборами, находящимися в Вашем доме (квартире), при помощи одного Радиопульта RF3.

Минимальный комплект системы SATCON RF состоит из одного Радиопульта и Базы.  База выбирается в зависимости от вида Управляемого Прибора (см. выше Обзор компонентов).  Стандартная База рассчитана на управление одним Прибором.

# БазА Rxdb9

## Назначение и принцип работы

| База RxDB9 входит в систему SATCON RF и предназначена для управления спутниковым ресивером. База поддерживает несколько моделей ресиверов (см.Приложение 2). База используется совместно с Радиопультом типа RF3 или другим, входящим в систему SATCON RF. Конструкция представляет собой пластмассовый корпус с кабелем питания. На передней части корпуса расположен светофильтр. За светофильтром расположены индикатор красного цвета и инфракрасный излучатель для управления выбранным Вами прибором. Антенна Базы RxDB9 расположена внутри корпуса. На конце кабеля питания находится разъем DB9. Этот разъем подсоединяется непосредственно к расположенному на задней панели ресивера разъему RS-232C, что обеспечивает безопасное функционирование прибора вне зависимости от перепадов сетевого напряжения. База питается от спутникового ресивера. Универсальный разъем также обеспечивает беспроблемное использование прибора в разных странах, т.к. различный дизайн электрических розеток уже не имеет никакого значения. | База RxDB9 |
| --- | --- |

Каждая База имеет уникальный Номер, указанный на этикетке (расположена на тыльной стороне Базы - см. рисунок ниже). Номер необходим для проведения процедуры Регистрации Базы в Радиопульте (см. соответствующий раздел). Только после проведения Регистрации База будет исполнять команды от Радиопульта.

Базу можно регистрировать в нескольких Радиопультах. Только тот Радиопульт или те Радиопульты, в которых зарегистрирована База, смогут управлять данной Базой, которая, в свою очередь, будет осуществлять управление ресивером.

На рисунке показан пример управления спутниковым ресивером. При нажатии кнопки на Радиопульте излучается радиокоманда, которая принимается Базой. При правильном приеме База излучает через ИК - излучатель соответствующую ИК команду ресиверу. При этом слабо светящийся Индикатор на Базе ярко вспыхивает.

Важные замечания. Минимальный комплект рассчитан на управление одним ресивером с одного Радиопульта. Количество Радиопультов, которые могут управлять конкретным ресивером, НЕ ОГРАНИЧЕНО! Для управления ресивером с разных Радиопультов, необходимо в каждый Радиопульт зарегистрировать именно ту Базу, которая управляет данным ресивером.

Внимание! Если База RxDB9 не поддерживает модель Вашего ресивера,  обратитесь к нашему ближайшему дилеру (полную информацию и адреса см. на www.satcon.ru) или используйте Базу RxCRB-LC или RxCRB-LC-6M.

## Установка

База устанавливается в прямой видимости ресивера и подсоединяется к разъему RS-232C на задней панели спутникового ресивера. Также Вы можете установить Базу непосредственно на ресивер (см. рисунок).

Внимание:

Перед подключением к разъему ресивера проверьте устройство на наличие повреждений.

Запрещается подключать к ресиверу устройство, если оно имеет повреждения кабеля питания или корпуса Базы!

Расположенный на передней панели Базы Индикатор мигнет 3 раза, погаснет и загорится в половину яркости.

База готова к работе.

Проведите Программирование Базы. Подробную информацию смотрите в разделе «Программирование Базы RxDB9».

Примечание:

База потребляет мало электроэнергии и рассчитана на постоянное подключение к спутниковому ресиверу.

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗы Rxdb9

Программирование выполняется в три этапа.

Первый этап – Регистрация. База не будет реагировать на команды с Радиопульта, если она не зарегистрирована в Радиопульте. Регистрация также необходима и для того, чтобы команды Радиопульта адресовались только зарегистрированным Базам и не влияли на работу других Баз.

Второй этап – Выбор Ресивера.  База RxDB9 поддерживает несколько моделей ресиверов (см. Приложение 2). При Выборе Ресивера указывается, какой моделью будет управлять База. База должна быть зарегистрирована в данном Радиопульте, иначе выбор ресивера будет невозможен!

Третий этап –    Проверка. Эта процедура необходима для проверки правильной работы системы.

## Регистрация Базы

Регистрация Базы заключается во введении в Радиопульт уникального Номера, который указан на тыльной стороне каждой Базы (см. рис. в разделе «Назначение и принцип работы Базы RxDB9»).

Внимание: Без Регистрации Базы работа системы будет невозможна.

Например, на Базе нанесен номер 5773 и управляемый при помощи данной Базы Прибор (спутниковый ресивер) будет занесен в ячейку с названием SAT.

- Войдите в режим программирования. Для этого нажмите кнопку  (MACRO) и удерживайте ее нажатой около 5 секунд до тех пор, пока не замигает индикатор (TV).

- Отпустите кнопку  (MACRO).

Примечание: Если в течение 15 секунд очередная кнопка не будет нажата, то Радиопульт выйдет из режима программирования автоматически, и выбор режима нужно будет провести сначала.

- Наберите на цифровой клавиатуре номер Базы, указанный на тыльной стороне Базы. В данном случае введите номер , , ,.

- Выберите ячейку с условным обозначением, в которую будет занесено название прибора, управляемого при помощи данной Базы. В данном примере нажмите  зеленую кнопку , расположенную под индикатором с именем SAT.

- Если регистрация была проведена правильно, то кратковременно загорятся три нижних Индикатора  на Радиопульте, и Радиопульт выйдет из режима программирования.

- Переходите к следующему этапу - выбору ресивера.

Внимание: Если Регистрация была произведена неправильно, то загорятся три верхних  Индикатора , и Радиопульт выйдет из режима программирования. В данном случае Регистрацию необходимо повторить с п.1.

Для отмены регистрации Базы, необходимо выполнить описанные выше пункты 1-4, но  вместо номера Базы ввести 0.

## Выбор ресивера

Внимание: Убедитесь в том, что База подключена к спутниковому ресиверу и произведена ее регистрация в данном Радиопульте.

Данная База RxDB9 может управлять несколькими моделями спутниковых ресиверов – см. Приложение 2.

Например, надо управлять спутниковым ресивером STRONG 4400. С помощью Приложения 2 определяем, что данному типу ресивера соответствует, например, Код 3.

- Убедитесь, что База подключена в разъему RS-232C спутникового ресивера, и Индикатор на Базе горит.

- Войдите в режим программирования. Для этого нажмите кнопку  (MACRO) и удерживайте ее нажатой около 5 секунд до тех пор, пока не замигает Индикатор (TV) на Радиопульте.

- Отпустите кнопку   (MACRO).

Примечание: Если в течение 15 секунд очередная кнопка не будет нажата, то Радиопульт выйдет из режима программирования автоматически, и выбор режима нужно будет провести сначала.

- Наберите на цифровой клавиатуре соответствующий код. В данном примере нажмите кнопку  .

- Нажмите кнопку   (MENU).

- Нажмите на Радиопульте кнопку с Именем Прибора, под которым зарегистрирована База. В данном примере это зеленая кнопка , расположенная под индикатором SAT. Для устройств из верхнего ряда (VCR, DVD, CD) одновременно с соответствующей зеленой кнопкой нажмите кнопку “SHIFT” .

- Должен замигать Индикатор на Базе. Если код был введен правильно, то количество миганий должно соответствовать коду. В данном примере Индикатор на Базе должен мигнуть 3 раза. Если этого не произошло, то процедуру ввода кода необходимо повторить сначала с п.1.

- Если регистрация была произведена правильно, то на Радиопульте кратковременно загорятся три нижних Индикатора , и Радиопульт перейдет в рабочий режим.

- Проведите проверку программирования (см. следующий раздел).

Внимание: Если на Радиопульте загорятся три верхних  Индикатора,  или если количество миганий Индикатора не будет соответствовать числовому значению кода, то ввод кода необходимо повторить с п.1.

## Проверка программирования

Проверьте работу Базы RxDB9 на спутниковом ресивере, как описано в примере.

Пример. База была зарегистрирована в Радиопульте в ячейке SAT. Был выбран режим работы со спутниковым ресивером Strong 4400.

- Сделайте активным прибор, занесенный в ячейку SAT. Для этого нажмите на Радиопульте зеленую кнопку , расположенную под индикатором SAT.

- Нажмите на Радиопульте нижнюю кнопку.

- Индикатор на Базе должен мигнуть.

- Ресивер включится (если был включен – выключится).

Примечание:

- Если Индикатор на Базе не мигает, несколько раз нажмите на Радиопульте кнопку , или повторите процедуру программирования сначала.

- Если Индикатор на Базе мигает, но ресивер не реагирует на команды, то с самого начала повторите процедуру выбора ресивера.

- Если проверка прошла успешно, то система готова к работе.

Внимание: Названия и основные функции наиболее часто используемых кнопок, расположенных на Радиопульте, соответствуют кнопкам пульта Ресивера. Различие кнопок и их функций зависит от модели Ресивера (см. Приложение 1).

# РАДИОПульт SATCON RF3

## Назначение и принцип работы

Радиопульт SATCON RF3 (далее Радиопульт) позволяет оперативно управлять 6-ю сложными бытовыми приборами и 10-ю устройствами домашней автоматики. Все сложные бытовые приборы, которыми Вы можете управлять, условно разделены на Радиопульте на 2 группы: нижняя группа  - TV-SAT-AV и верхняя группа VCR-DVD-CD. Одновременно, без переключения, можно управлять ЛЮБЫМИ 2-мя приборами, относящимися к разным группам.

Для управления приборами Вам необходимо предварительно установить соответствующую Базу для каждого прибора и зарегистрировать их в данном Радиопульте.

Все выполняемые операции сопровождаются информацией на Панели индикаторов Радиопульта. Панель индикаторов гаснет по истечении 15-20 секунд бездействия и загорается от нажатия на любую кнопку.

Внимание!

Если при нажатии на любую кнопку Радиопульта светодиоды на панели начинают беспорядочно мигать, требуется заменить батарейки в Радиопульте на новые батарейки рекомендованных производителей (см. раздел «Технические характеристики системы»).

## Описание кнопок и индикаторов

Почти все кнопки, расположенные на данном Радиопульте, имеют две функции: Основную и Дополнительную. Дополнительные функции кнопок указаны над кнопками или на кнопках желтым цветом. Чтобы использовать дополнительную функцию кнопки, необходимо последовательно нажать кнопку  SHIFT, а  затем выбранную кнопку. Все Дополнительные функции и некоторые Основные функции кнопок зависят от типа выбранного Вами Управляемого Прибора.

Общие для всех приборов Основные функции кнопок описаны в приведенной ниже таблице.

| Кнопки и индикаторы | Основные Функции |
| --- | --- |
| Кнопка SHIFT | Предназначена для включения / выключения режима Дополнительной функции кнопки. |
| Индикаторы | Красным цветом загораются индикаторы активных Управляемых Приборов. Над каждым индикатором расположены условные названия (VCR-DVD-CD, TV-SAT-AV), которые служат ячейками для регистрации и последующего выбора Управляемых Приборов. |
| Верхняя кнопка | Предназначена для включения / выключения активного устройства из группы VCR-DVD-CD. |
| Нижняя кнопка | Предназначена для включения / выключения активного устройства из группы TV-SAT-AV. |
| Кнопка | Используется в режиме Программирования. |
| Кнопка | Зеленые кнопки, расположенные под индикаторами, предназначены для выбора устройства из группы TV-SAT-AV. |
| Кнопка SHIFT + Кнопка | Последовательное нажатие кнопки SHIFT и любой зеленой кнопки, расположенной под индикаторами, предназначено для выбора устройства из группы VCR-DVD-CD. |
| Кнопка MENU | Предназначена для входа в меню или подменю. |
| Кнопка EXIT | Предназначена для выхода из меню или подменю. |
| Кнопка MUTE | Предназначена для временного отключения звука. |
| Кнопка GUIDE | Предназначена для включения режима помощи. |
| Кнопки VOL / | Предназначены для уменьшения / увеличения уровня громкости, переключения пунктов меню. |
| Кнопки CH / | Предназначены для переключения каналов, переключения пунктов меню. |
| Кнопка OK | Предназначена для подтверждения выбранных установок или режимов. |
| Цифровые кнопки , и т.д. | Предназначены для выбора номера канала. В режиме Домашней Автоматики данные кнопки предназначены для выбора устройства. Используются для введения кода при проведении процедуры регистрации. |
| Кнопка | Предназначена для включения / выключения режима Домашней Автоматики. |

## Подготовка к работе

- Откройте отсек для батареек, расположенный на тыльной стороне Радиопульта.

- Строго соблюдая полярность, установите две батарейки типа ААА.

- Закройте отсек для батареек.

- После установки батареек автоматически включится режим внутреннего тестирования, затем Радиопульт перейдет в рабочий режим.

- Нажмите кнопку , загорятся Индикаторы активных приборов .

- Радиопульт готов к программированию.

# НЕоБХОДИМА ПОМОЩЬ?

Если у Вас возникнут проблемы в работе системы SATCON RF, пожалуйста, обратитесь к нашему дилеру за помощью. Телефоны дилеров и другую полезную информацию Вы можете найти на сайте http://www.satcon.ru .

Перед тем, как обращаться к дилерам, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации. Вы сможете сами решить многие вопросы. Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, то запишите тип и номер оборудования, с которым у Вас возникли проблемы, а также расположенный на тыльной стороне Базы Номер.  Это поможет нашим специалистам быстро ответить на Ваш вопрос. Если Вы звоните в офис производителя или дилеру, то, пожалуйста, находитесь рядом с системой, чтобы  операторы смогли помочь Вам проверить функционирование Вашего Радиопульта.

# Технические характеристики СИСТЕМЫ

| Рабочая частота (разрешенная в Европе) | ( 433.92 МГц |
| --- | --- |
| Модуляция / Средняя мощность, не более | ( АМ / 10 мВт |
| Стабильность частоты | ( ± 30х10-6 (кварц) при t( 0-50(С |
| Выходной ИК сигнал | ( 33-56 кГц |
| Дальность уверенного действия | ( не менее 50 м в помещении |
| Память настроек | ( энергонезависимая |
| Диапазон рабочих температур | ( 0-50(С |
| Питание / Потребляемая мощность | ( от разъема RS-232C 5В / 10 мА |
| Вес Базы / Радиопульта | ( не более 0,1 кг |
| Срок службы 2 батареек типа «ААА» (для Радиопульта) | - не менее, чем в ИК пульте |

Примечание:  Поставщик не несет ответственности за срок службы батареек, поставляемых с Радиопультом.

Рекомендуется использовать батарейки таких производителей, как VARTA, Panasonic, Duracell.

Внимание:  Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

# ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА / РЕШЕНИЕ |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ |
| При нажатии кнопок на Радиопульте ресивер не реагирует. | Подключена ли База к источнику питания? Вставлены ли батарейки в Радиопульт? Проверьте, зарегистрирована ли База в данном Радиопульте. Проверьте правильность выбора типа ресивера. Активизировали ли Вы данный Прибор при помощи зеленой кнопки? |
| Вы не можете зарегистрировать Базу. | Проверьте, подключена ли База к источнику питания. Проверьте правильность набора уникального кода Базы. Во время регистрации время между операциями не должно превышать 15 секунд. |
| Все необходимые действия программирования выполнены, но при нажатии на кнопки не происходит управление. | Проверьте правильность расположения Базы. Установите Базу так, чтобы Излучатель был направлен на Управляемый прибор. Если это невозможно, то расстояние до объекта отражения не должно превышать 4 м. Возможно, Вы активизировали не тот Прибор. |
| Последовательное выполнение операций включения / выключения Прибора происходит не с первого раза. | Некоторые Приборы (например, спутниковые ресиверы) в течение первых 10-15 секунд после включения выполняют предстартовые операции, что и является причиной задержки. |
| При нажатии любой кнопки на Радиопульте светодиоды на панели начинают беспорядочно мигать. | Замените старые батарейки на новые рекомендованных производителей. |
| Радиопульт не управляет установленной в помещении Базой с желаемого расстояния, хотя регистрация и программирование были выполнены правильно. | Возможно, расстояние от Радиопульта до Базы слишком велико. В таком случае рекомендуется использовать Базу с вынесенной внешней антенной (70см тонкого изолированного провода закрепляется вертикально вверх). |
| База RxDB9 |
| На задней панели ресивера не обозначено название разъема RS-232C для подключения Базы с разъемом DB9. | Даже при отсутствии маркировки на задней панели спутникового ресивера, форма разъема DB9 подойдет только для одного гнезда. |
| Спутниковый ресивер с Базой RxDB9 не включается с Радиопульта SATCON RF3 после перехода в режим «Stand-by». | База RxDB9 получает питание от ресивера. При переходе в режим «Stand-by» питание на разъеме RS-232C некоторых моделей ресиверов пропадает, поэтому происходит отключение Базы. Чтобы избежать этого, НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ресивер (даже во включенном состоянии потребление энергии ресивером очень незначительно). |
| Разъем DB9 на кабеле Базы не входит в порт RS-232C на тыльной стороне спутникового ресивера. | Подключайте Базу к ресиверу при помощи переходника, приобретенного у Вашего ближайшего дилера. Подключайте Базу к ресиверу при помощи блока питания с соответствующим разъемом DB9, также приобретенного у Вашего ближайшего дилера. |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СООТВЕТСТВИЕ КНОПОК.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК РЕСИВЕРОВ

Чтобы определить код УП для Вашей модели ресивера, найдите Вашу модель в списке Приложения 2, а затем найдите соответствующую ей букву на лейбле с обратной стороны Базы. Стоящее напротив этой буквы число и есть код УП для Вашей модели ресивера.

| Буква | Модель ресивера |
| --- | --- |
| A | XSAT 410,300 |
| B | ECHOSTAR 1100, 2100 |
| С | ECHOSTAR 707, 808, 1200 |
| D | ECHOSTAR 3000, 5000, 7000 |
| E | STRONG 4400, 4500 |
| F | HUMAX FOR, 5200, 5300, 5400 |
| G | SAMSUNG 9500 |
| H | NOKIA 9902, 9800 |
| I | X-COM 410, DTVA |
| J | STRONG 4155, 4355 |
| K | STB2300 Космос-ТВ |
| L | CDVBC-5120 Космос-ТВ |
| M | DCD920 Космос-ТВ |

# Text boxes

Кнопки для управления приборами из группы VCR-DVD-CD

Кнопки для управления приборами из группы TV-SAT-AV

ШАГ 1 - ПОДГОТОВКА

ШАГ 2 – РЕГИСТРАЦИЯ БАЗЫ

ШАГ 3 – ВЫБОР РЕСИВЕРА

ШАГ 4 – ПРОВЕРКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ШАГ 5 – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОПУЛЬТА